# Przedmiar robót

| Na budowę chodnika na drodze gminnej Nr.103031L w os. 15-go Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie od km 0+000 do km 0+451,90 ETAP I |
| --- |
| Lp. | Pozycja KNNR/KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jednost. rozliczen. | Ilość jednost. |
| I. ROBOTY ROZBIÓKOWE Kod CPV 45111100-9 |
| 1 | 0805-0700 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów na odl 1km 451,9x2 | m² | 903,8 |
| 2 | 0806-0400 | Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 451,9+25x2+451,9-166 | mb | 787,8 |
| 3 | 0806-0200 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 451,9+19x6+10x6 | mb | 625,9 |
| 4 | 0802-0510 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20cm mechanicznie z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 1km 2,45x3x2+2,4x3+2,42x3x2+2+2,46x3+1,65x3x3+1,94x3x2 | m² | 70,3 |
| II. KRAWĘŻNIK Kod CPV 45233100-0 |
| 5 | 0403-0300 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej obm. jak poz.4 | mb | 625,9 |
| III. CHODNIK-PODBUDOWA Kod CPV 45233300-2 |
| 6 | 0101-0210 | Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruncie kat. II-IV 451,9x2+2,45x3x2+2,4x3x2+2,4x3+2,42x3x2+2,46x3+1,65x3x3+1,94x3x2 | m² | 974,2 |
| 7 | 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. ręcznie w gr. kat II-IV obm. jak poz.7 | m² | 974,2 |
| 8 | 0104-0300 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm obm. jak poz.7 | m² | 974,2 |
| 9 | 0109-0104 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5 MPa obm. jak poz.7 | m² | 974,2 |
| IV. OBRZEŻA Kod CPV 42533253-7 |
| 10 | 0404--0500 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową 2+451,9+25x2+(3x2x11)+451,9-166 | mb | 852,9 |
| V. CHODNIK Kod CPV 45233253-7 |
| 11 | 0502-0201 | Wykonanie chodników z kostki brukowej grafitowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione od obrzeży 0,5m i od krawężnika 0,5m 974,2:2 | m² | 487,1 |
| 12 | 0502-0200 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem obm. jak poz. 12 | m² | 487,1 |
| VI. PODBUDOWA-WJAZDY Kod CPV 45233300-2 |
| 13 | 0101-0300 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o gł. 30cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego obm. jak poz. 5 | m² | 70,3 |
| 14 | 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod wjazdy ręcznie w gr. kat. II-IV obm. jak poz. 14 | m² | 70,3 |
| 15 | 0104-0300 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu obm. jak poz. 14 | m² | 70,3 |
| 16 | 0109-0200 | Wykonanie podbudowy z betonu B-7,5 pielęgnacja piaskiem i wodą grubość warstwy 12cm obm. jak poz.14 | m² | 70,3 |
| VII. WJAZDY Kod CPV 45233253-7 |
| 17 | 0502-0300 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem obm. jak poz.14 | m² | 70,3 |
| VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45112730-1 |
| 18 | 0501-0200 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego gr. kat. IV(451.9-/2,45+2,45+2,4+2,42+2,42+2,46+1,94+1,65+1,65+1,65+7+8/)x0,5+ (451,9-200)x5 | m² | 1466,2 |