budowlano-wykonawczy na wykonania alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie z kostki betonowej od bramy przy ul. Krzywej do furtki od garaży przy ul. Bajana

## PROJEKT TECHNICZNY

# Branża 			DROGOWA

Zleceniodawca		Urząd Miejski w Dęblinie

### Projektował: Kazimierz Pyra

#### Upr. Nr 160/69

Sprawdził:	   Sławomir Bzoma

1806/Lb/92

Dęblin 2006 r.

Opis Techniczny

do projektu budowlanego uproszczonego na wykonania alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie z kostki betonowej od bramy przy ul. Krzywej do furtki od garaży przy ul. Bajana

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Urzędem Miasta Dęblina,

- Mapa sytuacyjna Cmentarz Komunalnego w skali 1:250,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” /Dz. U. Nr 207 z dnia 5 grudnia 2003 r. poz. 2016/,

- Własne pomiary geodezyjne uzupełniające.

2. Dane ogólne

2.1 Przedmiot opracowania

W związku z wybudowaniem przy cmentarzu zbiornika na wody z Osiedla Żwica , została zlikwidowana najkrótsza droga prowadząca do Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego /róg ul. Towarowej i 15-go Pułku Piechoty Wilków. Mieszkańcy tego Osiedla zaczęli chodzić przez Cmentarz Komunalny w związku z tym zachodzi konieczność utwardzenia alejek od furki / od strony Osiedla/ do bramy przy ul. Krzywej

/ mieszczącej się przy dawnym składzie drzewa/. Alejki posiadają nawierzchnię gruntową w stanie złym. Brak spływu wód z w/w alejek / złe warunki gruntowe tj. nawożenie świeżej ziemi z kopania nowych grobów itp./ powoduje poważne utrudnienie korzystania z tych alejek, szczególnie w porach deszczu. Utwardzenie alejek usprawni ruch pieszych oraz pojazdów korzystających z alejek na w/w cmentarzu.

2.2  Stan istniejący

Nawierzchnia alejek gruntowa / brak odwodnienia, wyboje/ co stwarza poważne utrudnienia w korzystaniu z alejek po deszczu. Zachodzi konieczność utwardzenia  tych alejek.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Plan sytuacyjny

Roboty mieszczą się w pasie projektowanych alejek. Początek projektowanej alejki od bramy przy ul. Krzywej km 0+000 koniec przy furtce od strony Osiedla Wiślana – Żwica / ul. Bajana/ km 0+170

3.2 Przekroje poprzeczne

Zaprojektowano alejkę;

od km 0+000 do km 0+025    -     szer. 3,5 mb

od km 0+025 do km 0+064    -     szer. 3,0 mb

od km 0+ 064 do km 0+085,5-     szer. 3,5 mb

od km 0+85,5 do km 0+139   -     szer. 2,0 mb

od km 0+139 do km 0+170    -     szer. 2,5 mb

  - Konstrukcja nawierzchni alejek

- warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5MPa gr. 12 cm wg PN-S-96012,

- podsypka piaskowa gr. 10 cm wg PN-B-11113,

- obramowanie alejek  - obrzeża betonowe kolorowe 8x30

4. Opis technologii robót

4.1 Normalizacja

Pomimo dowolności stosowania norm w drogownictwie / Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06.12.2000 r Dz. U. Nr 116 poz. 1227 PN i BN- wszystkie cytowane normy w niniejszym Projekcie  stosowane obligatoryjnie jako uściślenie wymagań jakościowych wykonywanych robót/.

4.2 Obramowanie alejek

Obrzeża betonowe typ ciężki 8x30 kolor szary na podsypce cementowo- piaskowej z zalaniem   spoin zaprawą cementową.

Norma – BN-80/6775-03.03

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

  - obrzeża betonowe typ ciężki gat. 1 lub 2,

  - podsypka cementowo- piaskowa,

  - zaprawa cementowo-piaskowa /1:2/,

Wymagania:

  - obrzeże z betonu klasy min. B25,

  - nasiąkliwość betonu <5.0%

4.3 Jezdnia

4.4 Warstwa ścieralna

Materiał warstwy – betonowa kostka brukowa gr. 8cm,  na podsypce cementowo-piaskowej gr.3- 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- jezdnia – kostka szara typ ustali inwestor

Norma – wobec braku odpowiedniej polskiej normy / do stosowania obligatoryjnego lub dobrowolnego/  zaleca się stosować normę niemiecką DIN 18501 „Kostka brukowa z betonu”.

Wymagania dotyczące jakości stosowania kostek;

  - wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18501,

  - średnia > 60 MPa,

  - minimalna (z serii  5 próbek) > 50 MPa,

  - tolerancja wymiarów:

  - długość, szerokość + 3 mm,

  - grubość + 5 mm,

  - nasiąkliwość /wagowa/ , 5 %,

  - mrozoodporność – minimum 125 cykli zamrażania i odmrażania – bez ubytków,

  - ścieralność (wg Bohmego) , 3,5 mm,

Badania w/w cech oprócz wytrzymałości wg polskich norm przedmiotowych..

Wymagania dotyczące pozostałych materiałów:

  - piasek gat. 1,2 wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka 0 – 6,3 kl. I,II wg PN-B-11111:1996,

  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

  - woda wodociągowa

  - Podbudowa

Materiał warstwy – piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa warstwa gr. 12 cm.

Norma – PN-S-96012:1997.

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

  - piasek wg PN-B-11113:1996,

  - mieszanka lub żwir /ewentualne doziarnienie/ wg PN-B-11111:1996,

  - cement CEM I lub II 32,5 wg PN-B-19701,

  - woda wodociągowa.

Wymagania;

a /  dotyczące piasku / mieszanki kruszyw/:

- odczyn pH                                                    -  6-8,

- zawartość części organicznych Iom             -  < 2,0%,

- zawartość siarczanów                                  -   < 1,0%

- wskaźnik piaskowy                                     - 30-50 / zalecony/,

- wskaźnik różnoziarnistości, U / d60/d10/      -  >5

b/  dla warstwy z cementogruntu;

- wskaźnik zagęszczenia Is   > 0,98

c/  dotyczące stwardniałego cementogruntu;

- wytrzymałość po 7 dniach R7 -  1,8 – 2,2 MPa,

- wytrzymałość po 28 dniach R28 -  2,5 – 5,0 MPa,

d/ dotyczące technologii;

  - mieszanie w betoniarce.

  - Podsypka piaskowa

Wymagania materiałowe jak warstwa odsączająca

Materiał warstwy – piasek grubość warstwy 10 cm.

Norma – PN-B-11113:1996

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

  - piasek wg PN – B-11113:1996,

  - woda.

Wymagania dotyczące materiałów i technologii:

- współczynnik filtracji k > 8m/dobę,

  - wskaźnik różnoziarnistości, U (d60/d10) - >5 (zalecany).

# Przedmiar robót

| na wykonanie alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie z kostki betonowej od bramy przy ul. Krzywej do furtki od garaży przy ul. Bajana dł. odcinka 0,170 km |
| --- |
| Lp. | Pozycja KNNR/KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jednost. rozliczen. | Ilość jednost. |
| I. PODBUDOWA Kod CPV 45233300-2 |
| 1 | 0101-0300 | Wykonanie koryta na całej szerokości gr. kat. IV gł. 0,3 m mechanicznie (4+3)x0,5x25+39x3+21,5x3,5+53,5x2+31x2,5+20x4+10x4,5+5x3+5x3+4x2 | m² | 627,3 |
| 2 | 0104-0300 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu obm. jak poz. 1 | m² | 627,3 |
| 3 | 0109-0200 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarce o wytrzymałości Rm=5 Mpa; grubość warstwy 12 cm z dowozem samochodami na odl. do 15 km obm. jak poz. 1 | m² | 627,3 |
| II. OBRZEŻA Kod CPV 45233100-0 |
| 4 | 0404-0100 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 25x2+39x2+21,5x2+53,5x2+31x2+20x2+4x2+10x2+4,5x2+10x2+3x2+2.5+4+2x2 | mb | 453,5 |
| III. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Kod CPV 45233253-7 |
| 5 | 0502-0300 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obm. jak poz. 1 | m² | 627,3 |
| IV. ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE Kod CPV 45111200-0 |
| 6 | 0205-0100 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 627,3x0,22 | m³ | 138 |

# Kosztorys ofertowy

| na wykonanie alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie z kostki betonowej od bramy przy ul. Krzywej do furtki od garaży przy ul. Bajana dł. odcinka 0,170 km |
| --- |
| Lp. | Pozycja SST | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jednost. rozliczen. | Ilość jednost. | Cena jednost. | Wartość robót |
| I. PODBUDOWA Kod CPV 45233300-2 |
| 1 | 04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości gr. kat. IV gł. 0,3 m mechanicznie | m² | 627,3 |  |  |
| 2 | 04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu | m² | 627,3 |  |  |
| 3 | 04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarce o wytrzymałości Rm=5 Mpa; grubość warstwy 12 cm z dowozem samochodami na odl. do 15 km | m² | 627,3 |  |  |
| II. OBRZEŻA Kod CPV 45233100-0 |
| 4 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 453,5 |  |  |
| III. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Kod CPV 45233253-7 |
| 5 | 05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 627,3 |  |  |
| IV. ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE Kod CPV 45111200-0 |
| 6 | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m³ | 138 |  |  |

# Text boxes

## Razem

VAT 22%

Ogółem