# Przedmiar robót

| na wykonanie alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie z kostki betonowej od bramy przy ul. Krzywej do furtki od garaży przy ul. Bajana dł. odcinka 0,170 km |
| --- |
| Lp. | Pozycja KNNR/KNR | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jednost. rozliczen. | Ilość jednost. |
| I. PODBUDOWA Kod CPV 45233300-2 |
| 1 | 0101-0300 | Wykonanie koryta na całej szerokości gr. kat. IV gł. 0,3 m mechanicznie (4+3)x0,5x25+39x3+21,5x3,5+53,5x2+31x2,5+20x4+10x4,5+5x3+5x3+4x2 | m² | 627,3 |
| 2 | 0104-0300 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu obm. jak poz. 1 | m² | 627,3 |
| 3 | 0109-0200 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarce o wytrzymałości Rm=5 Mpa; grubość warstwy 12 cm z dowozem samochodami na odl. do 15 km obm. jak poz. 1 | m² | 627,3 |
| II. OBRZEŻA Kod CPV 45233100-0 |
| 4 | 0404-0100 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 25x2+39x2+21,5x2+53,5x2+31x2+20x2+4x2+10x2+4,5x2+10x2+3x2+2.5+4+2x2 | mb | 453,5 |
| III. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Kod CPV 45233253-7 |
| 5 | 0502-0300 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obm. jak poz. 1 | m² | 627,3 |
| IV. ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE Kod CPV 45111200-0 |
| 6 | 0205-0100 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 627,3x0,22 | m³ | 138 |