OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE  WYKOPÓW

W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj¹ wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Podstawowe okreœlenia zosta³y podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materia³y (grunty)

Materia³ wystêpuj¹cy w pod³o¿u wykopu jest gruntem rodzimym, który bêdzie stanowi³ pod³o¿e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych [12] powinien charakteryzowaæ siê grup¹ noœnoœci G1.  Gdy pod³o¿e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy noœnoœci, nale¿y pod³o¿e doprowadziæ do grupy noœnoœci G1 zgodnie z dokumentacja projektow¹ i SST.

3. sprzêt

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz¹ce sprzêtu okreœlono w OST  D-02.00.01 pkt 3.

4. transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz¹ce transportu okreœlono w OST                          D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaæ ich statecznoœæ w ca³ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeñ, wynikaj¹cych z nieprawid³owego ukszta³towania skarp wykopu, ich podciêcia lub innych odstêpstw od dokumentacji projektowej obci¹¿a Wykonawcê.

Wykonawca powinien wykonywaæ wykopy w taki sposób, aby grunty o ró¿nym stopniu przydatnoœci do budowy nasypów by³y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich wymieszanie. Odstêpstwo od powy¿szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk³adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In¿yniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny byæ bezpoœrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk³ad. O ile In¿ynier dopuœci czasowe sk³adowanie odspojonych  gruntów, nale¿y je odpowiednio zabezpieczyæ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz¹ce zagêszczenia i noœnoœci gruntu

Zagêszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe³niaæ wymagania, dotycz¹ce minimalnej wartoœci wskaŸnika zagêszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoœci wskaŸnika zagêszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

|  | Minimalna wartoœæ Is dla: |
| --- | --- |
| Strefa | autostrad | innych dróg |
| korpusu |

i dróg

| ekspresowych | kategoria ruchu KR3-KR6 | kategoria ruchu KR1-KR2 |
| --- | --- | --- |
| Górna warstwa o gruboœci 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Na g³êbokoœci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych |

1,00

1,00

0,97

Je¿eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe³niaj¹ wymaganego wskaŸnika zagêszczenia, to przed u³o¿eniem konstrukcji nawierzchni nale¿y je dogêœciæ do wartoœci Is, podanych w tablicy 1.

Je¿eli wartoœci wskaŸnika zagêszczenia okreœlone w tablicy 1 nie mog¹ byæ osi¹gniête przez bezpoœrednie zagêszczanie gruntów rodzimych, to nale¿y podj¹æ œrodki w celu ulepszenia gruntu pod³o¿a, umo¿liwiaj¹cego uzyskanie wymaganych wartoœci wskaŸnika zagêszczenia. Mo¿liwe do zastosowania œrodki, o ile nie s¹ okreœlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In¿ynierowi.

Dodatkowo mo¿na sprawdziæ noœnoœæ warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu³u odkszta³cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nale¿y dopuszczaæ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboœæ warstwy gruntu (nadk³adu) powy¿ej rzêdnych robót ziemnych jest mniejsza ni¿ 0,3 m.

Z chwil¹ przyst¹pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siê po nim jedynie ruch maszyn wykonuj¹cych tê czynnoœæ budowlan¹. Mo¿e odbywaæ siê jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj¹ uszkodzeñ powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeñ powierzchni robót ziemnych, wynikaj¹cych z niedotrzymania podanych powy¿ej warunków obci¹¿a Wykonawcê robót ziemnych.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnoœci z wymaganiami okreœlonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na:

sposób odspajania gruntów nie pogarszaj¹cy ich w³aœciwoœci,

zapewnienie statecznoœci skarp,

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoñczeniu,

dok³adnoœæ wykonania wykopów (usytuowanie i wykoñczenie),

zagêszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed³ug wymagañ okreœlonych w pkcie 5.2.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m3 (metr szeœcienny) wykonanego wykopu.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk³ad, obejmuj¹ce: odspojenie, przemieszczenie, za³adunek, przewiezienie i wy³adunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

zagêszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odk³adzie,

wykonanie, a nastêpnie rozebranie dróg dojazdowych,

rekultywacjê terenu.

10. przepisy zwi¹zane

Spis przepisów zwi¹zanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

02.01.01

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objêtych OST

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

2. MATERIA£Y (GRUNTY)

3.SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

5.2. Wymagania dotycz¹ce zagêszczenia i noœnoœci gruntu

5.3. Ruch budowlany

6.KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

04.01.01

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objêtych OST

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

3.2. Sprzêt do wykonania robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

4.2. Transport materia³ów

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

5.3. Wykonanie koryta

5.4. Profilowanie i zagêszczanie pod³o¿a

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego pod³o¿a

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

6.2.2. Szerokoœæ koryta (profilowanego pod³o¿a)

6.2.3. Równoœæ koryta (profilowanego pod³o¿a)

6.2.4. Spadki poprzeczne

6.2.5. Rzêdne wysokoœciowe

6.2.6. Ukszta³towanie osi w planie

6.2.7. Zagêszczenie koryta (profilowanego pod³o¿a)

6.3. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod³o¿a)

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

04.02.01

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objêtych OST

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

2.2. Rodzaje materia³ów

2.3. Wymagania dla kruszywa

2.4. Wymagania dla geow³ókniny

2.5. Sk³adowanie materia³ów

2.5.1. Sk³adowanie kruszywa

2.5.2. Sk³adowanie geow³óknin

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

3.2. Sprzêt do wykonania robót

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

4.2. Transport kruszywa

4.3. Transport geow³óknin

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

5.3. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa

5.4. Odcinek próbny

5.5. Rozk³adanie geow³óknin

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow³óknin

5.7. Utrzymanie warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

6.3.2. Szerokoœæ warstwy

6.3.3. Równoœæ warstwy

6.3.4. Spadki poprzeczne

6.3.5. Rzêdne wysokoœciowe

6.3.6. Ukszta³towanie osi w planie

6.3.7. Gruboœæ warstwy

6.3.8. Zagêszczenie warstwy

6.3.9. Badania dotycz¹ce warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej z geow³óknin

6.4. Zasady postêpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.01.01

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGÊSZCZANIEM  POD£O¯A

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do u³o¿enia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

Nie wystêpuj¹.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania koryta i profilowania pod³o¿a powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoœnie ustawianym lemieszem; In¿ynier mo¿e dopuœciæ wykonanie koryta i profilowanie pod³o¿a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w¹skich koryt),

walców statycznych, wibracyjnych lub p³yt wibracyjnych.

Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaæ niekorzystnego wp³ywu na w³aœciwoœci gruntu pod³o¿a.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Wymagania dotycz¹ce transportu materia³ów podano w OST D-04.02.01,                D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

Wykonawca powinien przyst¹piæ do wykonania koryta oraz profilowania i zagêszczenia pod³o¿a bezpoœrednio przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeœniejsze przyst¹pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagêszczania pod³o¿a,jest mo¿liwe wy³¹cznie za zgod¹ In¿yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagêszczonym pod³o¿u nie mo¿e odbywaæ siê ruch budowlany, niezwi¹zany bezpoœrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid³owego ukszta³towania koryta w planie i profilu powinny byæ wczeœniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaæ w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 metrów.

Rodzaj sprzêtu, a w szczególnoœci jego moc nale¿y dostosowaæ do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s¹ roboty i do trudnoœci jego odspojenia.

Koryto mo¿na wykonywaæ rêcznie, gdy jego szerokoœæ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk³ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma³ym zakresie. Sposób wykonania musi byæ zaakceptowany przez In¿yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byæ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk³ad w miejsce wskazane przez In¿yniera.

Profilowanie i zagêszczenie pod³o¿a nale¿y wykonaæ zgodnie z zasadami okreœlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagêszczanie pod³o¿a

Przed przyst¹pieniem do profilowania pod³o¿e powinno byæ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeñ.

Po oczyszczeniu powierzchni pod³o¿a nale¿y sprawdziæ, czy istniej¹ce rzêdne terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzêdnych pod³o¿a. Zaleca siê, aby rzêdne terenu przed profilowaniem by³y o co najmniej 5 cm wy¿sze ni¿ projektowane rzêdne pod³o¿a.

Je¿eli powy¿szy warunek nie jest spe³niony i wystêpuj¹ zani¿enia poziomu w pod³o¿u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniæ pod³o¿e na g³êbokoœæ zaakceptowan¹ przez In¿yniera, dowieŸæ dodatkowy grunt spe³niaj¹cy wymagania obowi¹zuj¹ce dla górnej strefy korpusu, w iloœci koniecznej do uzyskania wymaganych rzêdnych wysokoœciowych i zagêœciæ warstwê do uzyskania wartoœci wskaŸnika zagêszczenia, okreœlonych w tablicy 1.

Do profilowania pod³o¿a nale¿y stosowaæ równiarki. Œciêty grunt powinien byæ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Bezpoœrednio po profilowaniu pod³o¿a nale¿y przyst¹piæ do jego zagêszczania. Zagêszczanie pod³o¿a nale¿y kontynuowaæ do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaŸnik zagêszczenia nale¿y okreœlaæ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoœci wskaŸnika zagêszczenia pod³o¿a (Is)

|  | Minimalna wartoœæ Is dla: |
| --- | --- |
| Strefa | Autostrad i dróg | Innych dróg |
| korpusu | ekspresowych |

Ruch ciê¿ki

i bardzo ciê¿ki

Ruch mniejszy

| od ciê¿kiego |
| --- |
| Górna warstwa o gruboœci 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Na g³êbokoœci od 20 do 50 cm od powierzchni pod³o¿a |

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia³ tworz¹cy pod³o¿e uniemo¿liwia przeprowadzenie badania zagêszczenia, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeæ na metodzie obci¹¿eñ p³ytowych. Nale¿y okreœliæ pierwotny i wtórny modu³ odkszta³cenia pod³o¿a wed³ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu³u odkszta³cenia nie powinien przekraczaæ 2,2.

Wilgotnoœæ gruntu pod³o¿a podczas zagêszczania powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego pod³o¿a

Pod³o¿e (koryto) po wyprofilowaniu i zagêszczeniu powinno byæ utrzymywane w dobrym stanie.

Je¿eli po wykonaniu robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a nast¹pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst¹pi natychmiast do uk³adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyæ pod³o¿e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk³ad przez roz³o¿enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Je¿eli wyprofilowane i zagêszczone pod³o¿e uleg³o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk³adania kolejnej warstwy mo¿na przyst¹piæ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod³o¿a In¿ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbêdnych napraw. Je¿eli zawilgocenie nast¹pi³o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawê wykona on na w³asny koszt.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych i zagêszczenia koryta i wyprofilowanego pod³o¿a podaje tablica 2.

Tablica 2.	Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod³o¿a

Lp.

Wyszczególnienie badañ

i pomiarów

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Szerokoœæ koryta | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | co 20 m na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta³ych dróg |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta³ych dróg |

Cd. tablicy 2

| 7 | Zagêszczenie, wilgotnoœæ gruntu pod³o¿a | w 2 punktach na dziennej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2 |
| --- | --- | --- |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych |

6.2.2. Szerokoœæ koryta (profilowanego pod³o¿a)

Szerokoœæ koryta i profilowanego pod³o¿a nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równoœæ koryta (profilowanego pod³o¿a)

Nierównoœci pod³u¿ne koryta i profilowanego pod³o¿a nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [4].

Nierównoœci poprzeczne nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci nie mog¹ przekraczaæ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod³o¿a powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.2.5. Rzêdne wysokoœciowe

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi koryta lub wyprofilowanego pod³o¿a i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wiêcej ni¿ ( 5 cm dla pozosta³ych dróg.

6.2.7. Zagêszczenie koryta (profilowanego pod³o¿a)

WskaŸnik zagêszczenia koryta i wyprofilowanego pod³o¿a okreœlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byæ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeœli jako kryterium dobrego zagêszczenia stosuje siê porównanie wartoœci modu³ów odkszta³cenia, to wartoœæ stosunku wtórnego do pierwotnego modu³u odkszta³cenia, okreœlonych zgodnie z norm¹ BN-64/8931-02 [3] nie powinna byæ wiêksza od 2,2.

Wilgotnoœæ w czasie zagêszczania nale¿y badaæ wed³ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoœæ gruntu pod³o¿a powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od               -20% do + 10%.

6.3. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod³o¿a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w punkcie 6.2 powinny byæ naprawione przez spulchnienie do g³êbokoœci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagêszczenie. Dodanie nowego materia³u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

za³adunek nadmiaru odspojonego gruntu na œrodki transportowe i odwiezienie na odk³ad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub pod³o¿a,

zagêszczenie,

utrzymanie koryta lub pod³o¿a,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-/B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoœci |
| 3. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 4. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |
| 5. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu |

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.01

WARSTWY  ODS¥CZAJ¥CE  I  ODCINAJ¥CE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych, stanowi¹cych czêœæ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pod³o¿e stanowi grunt wysadzinowy lub w¹tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreœleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods¹czaj¹cych s¹:

piaski,

¿wir i mieszanka,

geow³ókniny,

a odcinaj¹cych - oprócz wy¿ej wymienionych:

mia³ (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

a) szczelnoœci, okreœlony zale¿noœci¹:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj¹cej lub ods¹czaj¹cej

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod³o¿a.

Dla materia³ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods¹czaj¹cych warunek szczelnoœci musi byæ spe³niony, gdy warstwa ta nie jest uk³adana na warstwie odcinaj¹cej.

b) zagêszczalnoœci, okreœlony zale¿noœci¹:

gdzie:

U - wskaŸnik ró¿noziarnistoœci,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz¹cego warstwê odcinaj¹c¹,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz¹cego warstwê odcinaj¹c¹.

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinien spe³niaæ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

¯wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinny spe³niaæ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Mia³ kamienny do warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinien spe³niaæ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geow³ókniny

Geow³ókniny przewidziane do u¿ycia jako warstwy odcinaj¹ce i ods¹czaj¹ce powinny posiadaæ aprobatê techniczn¹  wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê.

2.5. Sk³adowanie materia³ów

2.5.1. Sk³adowanie kruszywa

Je¿eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej nie jest wbudowane bezpoœrednio po dostarczeniu na budowê i zachodzi potrzeba jego okresowego sk³adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyæ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami kamiennymi. Pod³o¿e w miejscu sk³adowania powinno byæ równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sk³adowanie geow³óknin

Geow³ókniny przeznaczone na warstwy ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹ nale¿y przechowywaæ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstwy odcinaj¹cej lub ods¹czaj¹cej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek,

walców statycznych,

p³yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geow³óknin

Geow³ókniny mog¹ byæ transportowane dowolnymi œrodkami transportu pod warunkiem:

opakowania bel (rolek) foli¹, brezentem lub tkanin¹ techniczn¹,

zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem siê w czasie przewozu,

ochrony geow³óknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, t³uszczami oraz przedmiotami mog¹cymi przebiæ lub rozci¹æ geow³ókniny.

Ka¿da bela powinna byæ oznakowana w sposób umo¿liwiaj¹cy jednoznaczne stwierdzenie, ¿e jest to materia³ do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e gruntowe powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

Warstwy odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca powinny byæ wytyczone w sposób umo¿liwiaj¹cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancjami okreœlonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byæ rozk³adane w warstwie o jednakowej gruboœci, przy u¿yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych wysokoœciowych. Gruboœæ roz³o¿onej warstwy luŸnego kruszywa powinna byæ taka, aby po jej zagêszczeniu osi¹gniêto gruboœæ projektowan¹.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej o gruboœci powy¿ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale¿y wykonaæ dwuwarstwowo. Rozpoczêcie uk³adania ka¿dej nastêpnej warstwy mo¿e nast¹piæ po odbiorze przez In¿yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale¿y przed zagêszczeniem wymieniæ kruszywo na materia³ o odpowiednich w³aœciwoœciach.

Natychmiast po koñcowym wyprofilowaniu warstwy ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej nale¿y przyst¹piæ do jej zagêszczania.

Zagêszczanie warstw o przekroju daszkowym nale¿y rozpoczynaæ od krawêdzi i stopniowo przesuwaæ pasami pod³u¿nymi czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej osi. Zagêszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale¿y rozpoczynaæ od dolnej krawêdzi i przesuwaæ pasami pod³u¿nymi czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w kierunku jej górnej krawêdzi.

Nierównoœci lub zag³êbienia powsta³e w czasie zagêszczania powinny byæ wyrównywane na bie¿¹co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniêcie materia³u, a¿ do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostêpnych dla walców warstwa odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca powinna byæ zagêszczana p³ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagêszczanie nale¿y kontynuowaæ do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia nie mniejszego od 1,0 wed³ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed³ug PN-B-04481 [1]. WskaŸnik zagêszczenia nale¿y okreœlaæ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia³ wbudowany w warstwê ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹, uniemo¿liwia przeprowadzenie badania zagêszczenia wed³ug normalnej próby Proctora, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeæ na metodzie obci¹¿eñ p³ytowych. Nale¿y okreœliæ pierwotny i wtórny modu³ odkszta³cenia warstwy wed³ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu³u odkszta³cenia nie powinien przekraczaæ 2,2.

Wilgotnoœæ kruszywa podczas zagêszczania powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10% jej wartoœci. W przypadku, gdy wilgotnoœæ kruszywa jest wy¿sza od wilgotnoœci optymalnej, kruszywo nale¿y osuszyæ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoœæ kruszywa jest ni¿sza od wilgotnoœci optymalnej, kruszywo nale¿y zwil¿yæ okreœlon¹ iloœci¹ wody i równomiernie wymieszaæ.

5.4. Odcinek próbny

Je¿eli w SST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprzêt budowlany do rozk³adania i zagêszczania jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy materia³u w stanie luŸnym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci po zagêszczeniu,

ustalenia liczby przejœæ sprzêtu zagêszczaj¹cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaŸnika zagêszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yæ takich materia³ów oraz sprzêtu, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej na budowie.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

5.5. Rozk³adanie geow³óknin

Warstwê geow³ókniny nale¿y rozk³adaæ na wyprofilowanej powierzchni pod³o¿a, pozbawionej ostrych elementów, które mog¹ spowodowaæ uszkodzenie warstwy (na przyk³ad kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozk³adania warstwy z geow³ókniny nale¿y spe³niæ wymagania okreœlone w SST lub producenta dotycz¹ce szerokoœci na jak¹ powinny zachodziæ na siebie s¹siednie pasma geow³ókniny lub zasad ich ³¹czenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do pod³o¿a gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow³óknin

Po powierzchni warstwy odcinaj¹cej lub ods¹czaj¹cej, wykonanej z geow³óknin nie mo¿e odbywaæ siê ruch jakichkolwiek pojazdów.

Le¿¹c¹ wy¿ej warstwê nawierzchni nale¿y wykonywaæ rozk³adaj¹c materia³ „od czo³a”, to znaczy tak, ¿e pojazdy dowo¿¹ce materia³ i wykonuj¹ce czynnoœci technologiczne poruszaj¹ siê po ju¿ u³o¿onym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej

Warstwa ods¹czaj¹ca i odcinaj¹ca po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy powinny byæ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siê ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj¹cej lub ods¹czaj¹cej z geow³óknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siê ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy¿ej le¿¹cej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynik³ych z niew³aœciwego utrzymania warstwy obci¹¿a Wykonawcê robót.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi. Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci kruszywa okreœlone w p. 2.3.

Geow³ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej powinny posiadaæ aprobatê techniczn¹, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych i zagêszczenia warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów | Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ warstwy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | co 20 m na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta³ych dróg |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta³ych dróg |
| 7 | Gruboœæ warstwy |

Podczas budowy:

w 3 punktach na ka¿dej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 400 m2

Przed odbiorem:

| w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m2 |
| --- |
| 8 | Zagêszczenie, wilgotnoœæ kruszywa | w 2 punktach na dziennej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.3.2. Szerokoœæ warstwy

Szerokoœæ warstwy nie mo¿e siê ró¿niæ od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równoœæ warstwy

Nierównoœci pod³u¿ne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyæ

4 metrow¹ ³at¹, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [7].

Nierównoœci poprzeczne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyæ

4 metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci nie mog¹ przekraczaæ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.3.5. Rzêdne wysokoœciowe

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi warstwy i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wiêcej ni¿ ( 5 cm dla pozosta³ych dróg.

6.3.7. Gruboœæ warstwy

Gruboœæ warstwy powinna byæ zgodna z okreœlon¹ w dokumentacji projektowej z tolerancj¹ +1 cm, -2 cm.

Je¿eli warstwa, ze wzglêdów technologicznych, zosta³a wykonana w dwóch warstwach, nale¿y mierzyæ ³¹czn¹ gruboœæ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci Wykonawca wykona naprawê warstwy przez spulchnienie warstwy na g³êbokoœæ co najmniej 10 cm, uzupe³nienie nowym materia³em o odpowiednich w³aœciwoœciach, wyrównanie i ponowne zagêszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy, wed³ug wy¿ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagêszczenie warstwy

WskaŸnik zagêszczenia warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej, okreœlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byæ mniejszy od 1.

Je¿eli jako kryterium dobrego zagêszczenia warstwy stosuje siê porównanie wartoœci modu³ów odkszta³cenia, to wartoœæ stosunku wtórnego do pierwotnego modu³u odkszta³cenia, okreœlonych zgodnie z norm¹ BN-64/8931-02 [6], nie powinna byæ wiêksza od 2,2.

Wilgotnoœæ kruszywa w czasie zagêszczenia nale¿y badaæ wed³ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoœæ kruszywa powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycz¹ce warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej z geow³óknin

W czasie uk³adania warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej z geow³óknin nale¿y kontrolowaæ:

zgodnoœæ oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow³óknin z okreœlonym w dokumentacji projektowej,

równoœæ warstwy,

wielkoœæ zak³adu przyleg³ych pasm i sposób ich ³¹czenia,

zamocowanie warstwy do pod³o¿a gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nale¿y sprawdziæ, czy nie nast¹pi³o mechaniczne uszkodzenie geow³ókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geow³ókniny u¿yte do wykonania warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nie powinny mieæ takich uszkodzeñ.

6.4. Zasady postêpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w p. 6.3, powinny byæ naprawione przez spulchnienie do g³êbokoœci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego materia³u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj¹cej                               i ods¹czaj¹cej.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy ods¹czaj¹cej i/lub odcinaj¹cej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roz³o¿enie na uprzednio przygotowanym pod³o¿u warstwy materia³u o gruboœci i jakoœci okreœlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrównanie u³o¿onej warstwy do wymaganego profilu,

zagêszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy ods¹czaj¹cej i/lub odcinaj¹cej z geow³óknin obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roz³o¿enie na uprzednio przygotowanym pod³o¿u warstwy geow³óknin,

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoœci |
| 3. | PN-B-11111 | Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . ¯wir i mieszanka |
| 4. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 5. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 6. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 7. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |
| 8. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu |

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s³abym pod³o¿u z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.01

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  POD£O¯E

Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO   CEMENTEM

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy              i ulepszonego pod³o¿a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego pod³o¿a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mog¹ byæ stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego pod³o¿a wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych [29].

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagêszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi¹gniêciu w³aœciwej wytrzyma³oœci na œciskanie, stanowi fragment noœnej czêœci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie¿ dodatków ulepszaj¹cych, np. popio³ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloœciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagêszczona i stwardnia³a w wyniku ukoñczenia procesu wi¹zania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszaj¹cych, np. popio³ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloœciach, zagêszczona i stwardnia³a w wyniku ukoñczenia procesu wi¹zania cementu.

1.4.5. Pod³o¿e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagêszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której uk³adana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2.

2.2. Cement

Nale¿y stosowaæ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. W³aœciwoœci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

| Lp. | W³aœciwoœci |
| --- | --- |

Klasa cementu

32,5

1

Wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni¿:

- cement portlandzki bez dodatków

- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

16

16

| 16 |
| --- |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni¿: | 32,5 |
| 3 |

Czas wi¹zania:

- pocz¹tek wi¹zania, najwczeœniej po up³ywie, min.

- koniec wi¹zania, najpóŸniej po up³ywie, h

60

| 12 |
| --- |
| 4 | Sta³oœæ objêtoœci, mm, nie wiêcej ni¿ | 10 |

Badania cementu nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywaæ siê zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bêdzie d³u¿szy od trzech miesiêcy, mo¿na go stosowaæ za zgod¹ In¿yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka¿¹ jego przydatnoœæ do robót.

2.3. Grunty

Przydatnoœæ gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale¿y oceniæ na podstawie wyników badañ laboratoryjnych, wykonanych wed³ug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudów i ulepszonego pod³o¿a z gruntów stabilizowanych cementem nale¿y stosowaæ grunty spe³niaj¹ce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mo¿na uznaæ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badañ laboratoryjnych wyka¿¹, ¿e wytrzyma³oœæ na œciskanie i mrozoodpornoœæ próbek gruntu stabilizowanego s¹ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem

wg PN-S-96012 [17]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badania wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie

ziarn przechodz¹cych przez sito # 40 mm,           % (m/m), nie mniej ni¿:

ziarn przechodz¹cych przez sito # 20 mm,             % (m/m), powy¿ej

ziarn przechodz¹cych przez sito # 4 mm,             % (m/m), powy¿ej

cz¹stek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poni¿ej

100

85

50

20

| PN-B-04481 [2] |
| --- |
| 2 | Granica p³ynnoœci, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 40 | PN-B-04481 [2] |
| 3 | WskaŸnik plastycznoœci, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 15 | PN-B-04481 [2] |
| 4 | Odczyn pH | od 5 do 8 | PN-B-04481 [2] |
| 5 | Zawartoœæ czêœci organicznych, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 2 | PN-B-04481 [2] |
| 6 | Zawartoœæ siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 1 | PN-B-06714-28 [6] |

Grunty nie spe³niaj¹ce wymagañ okreœlonych w tablicy 2, mog¹ byæ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popio³ami lotnymi.

Grunty o granicy p³ynnoœci od 40 do 60 % i wskaŸniku plastycznoœci od 15 do          30 % mog¹ byæ stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego pod³o¿a pod warunkiem u¿ycia specjalnych maszyn, umo¿liwiaj¹cych ich rozdrobnienie             i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnoœci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca siê u¿ycie gruntów o:

wskaŸniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

zawartoœci ziarn pozostaj¹cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartoœci ziarn przechodz¹cych przez sito 0,075 mm - nie wiêcej ni¿ 15%.

Decyduj¹cym sprawdzianem przydatnoœci gruntu do stabilizacji cementem s¹ wyniki wytrzyma³oœci na œciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mo¿na stosowaæ piaski, mieszanki i ¿wiry albo mieszankê tych kruszyw, spe³niaj¹ce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mo¿na uznaæ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badañ laboratoryjnych wyka¿¹, ¿e wytrzyma³oœæ na œciskanie i mrozoodpornoœæ próbek kruszywa stabilizowanego bêd¹  zgodne z wymaganiami okreœlonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badania wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie

ziarn pozostaj¹cych na sicie  # 2 mm,  %,           nie mniej ni¿:

ziarn przechodz¹cych przez sito 0,075 mm, %, nie wiêcej ni¿:

30

15

PN-B-06714-15 [4]

| 2 | Zawartoœæ czêœci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa | PN-B-06714-26 [5] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: | 0,5 | PN-B-06714-12 [3] |
| 4 | Zawartoœæ siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poni¿ej: | 1 | PN-B-06714-28 [6] |

Je¿eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoœrednio po dostarczeniu na budowê i zachodzi potrzeba jego okresowego sk³adowania na terenie budowy, to powinno byæ ono sk³adowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj¹cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró¿nych rodzajów kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielêgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. Gdy woda pochodzi z w¹tpliwych Ÿróde³ nie mo¿e byæ u¿yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy¿ej podan¹ norm¹ lub do momentu porównania wyników wytrzyma³oœci na œciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod¹ w¹tpliw¹ i z wod¹ wodoci¹gow¹. Brak ró¿nic potwierdza przydatnoœæ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj¹ce

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje siê nastêpuj¹ce dodatki ulepszaj¹ce:

wapno wg PN-B-30020 [12],

popio³y lotne wg PN-S-96035 [18],

chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod¹ In¿yniera mog¹ byæ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia³aniu, posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zale¿noœci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma³oœæ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól-

nych warstw podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Lp.

Rodzaj warstwy w konstrukcji

| nawierzchni drogowej | Wytrzyma³oœæ na œciskanie próbek nasyconych wod¹ (MPa) | WskaŸnik mrozood- |
| --- | --- | --- |
| po 7 dniach | po 28 dniach | pornoœci |
| 1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 | od 1,6 do 2,2 | od 2,5 do 5,0 | 0,7 |
| 2 | Górna czêœæ warstwy ulepszonego pod³o¿a gruntowego o gruboœci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna czêœæ warstwy ulepszenia s³abego pod³o¿a z gruntów w¹tpliwych oraz wysadzinowych |

od 1,0 do 1,6

od 1,5 do 2,5

| 0,6 |
| --- |
| 3 | Dolna czêœæ warstwy ulepszonego pod³o¿a gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na pod³o¿u z gruntów w¹tpliwych i wysadzinowych |

-

od 0,5 do 1,5

0,6

3. sprzêt

Wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo¿e byæ wykonywana wtedy, gdy pod³o¿e jest zamarzniête i podczas opadów deszczu. Nie nale¿y rozpoczynaæ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, je¿eli prognozy meteorologiczne wskazuj¹ na mo¿liwy spadek temperatury poni¿ej 5oC w czasie najbli¿szych 7 dni.

5.3. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e powinno byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w OST                        D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.4. Sk³ad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartoœæ cementu w mieszance nie mo¿e przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 5. Zaleca siê taki dobór mieszanki, aby spe³niæ wymagania wytrzyma³oœciowe okreœlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartoœci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartoœæ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw

podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Lp.

| Kategoria | Maksymalna zawartoœæ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa |
| --- | --- |
|  | ruchu | podbudowa zasadnicza | podbudowa pomocnicza | ulepszone pod³o¿e |
| 1 | KR 2 do KR 6 | - | 6 | 8 |
| 2 | KR 1 | 8 | 10 | 10 |

Zawartoœæ wody w mieszance powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej wed³ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj¹ +10%, -20% jej wartoœci.

Zaprojektowany sk³ad mieszanki powinien zapewniaæ otrzymanie w czasie budowy w³aœciwoœci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreœlonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod¹ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metod¹ mieszania na miejscu mo¿na u¿yæ specjalistycznych mieszarek wieloprzejœciowych lub jednoprzejœciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien byæ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale¿y sprawdziæ jego wilgotnoœæ i w razie potrzeby j¹ zwiêkszyæ w celu u³atwienia rozdrobnienia. Woda powinna byæ dozowana przy u¿yciu beczkowozów zapewniaj¹cych równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wod¹ mo¿na dodawaæ do gruntu dodatki ulepszaj¹ce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Je¿eli wilgotnoœæ naturalna gruntu jest wiêksza od wilgotnoœci optymalnej o wiêcej ni¿ 10% jej wartoœci, grunt powinien byæ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nale¿y dodaæ i przemieszaæ z gruntem dodatki ulepszaj¹ce, np. wapno lub popio³y lotne, w iloœci okreœlonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich u¿ycie jest przewidziane w tej¿e recepcie.

Cement nale¿y dodawaæ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloœci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszaj¹ce powinny byæ dodawane przy u¿yciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Grunt powinien  byæ wymieszany z cementem w sposób zapewniaj¹cy jednorodnoœæ na okreœlon¹ g³êbokoœæ, gwarantuj¹c¹ uzyskanie projektowanej gruboœci warstwy po zagêszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na jednorodnoœæ wymieszania gruntu w obrêbie skrajnych pasów o szerokoœci od 30 do 40 cm, przyleg³ych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nale¿y sprawdziæ wilgotnoœæ mieszanki. Je¿eli jej wilgotnoœæ jest mniejsza od optymalnej o wiêcej ni¿ 20%, nale¿y dodaæ odpowiedni¹ iloœæ wody i mieszankê ponownie dok³adnie wymieszaæ. Wilgotnoœæ mieszanki przed zagêszczeniem nie mo¿e ró¿niæ siê od wilgotnoœci optymalnej o wiêcej ni¿ +10%, -20% jej wartoœci.

Czas od momentu roz³o¿enia cementu na gruncie do momentu zakoñczenia mieszania nie powinien byæ d³u¿szy od 2 godzin.

Po zakoñczeniu mieszania nale¿y powierzchniê warstwy wyrównaæ i wyprofilowaæ do wymaganych w dokumentacji projektowej rzêdnych oraz spadków poprzecznych i pod³u¿nych. Do tego celu nale¿y u¿yæ równiarek i wykorzystaæ prowadnice pod³u¿ne, uk³adane ka¿dorazowo na odcinku roboczym. Od u¿ycia prowadnic mo¿na odst¹piæ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantuj¹cej odpowiedni¹ równoœæ warstwy, po uzyskaniu zgody In¿yniera. Po wyprofilowaniu nale¿y natychmiast przyst¹piæ do zagêszczania warstwy. Zagêszczenie nale¿y przeprowadziæ w sposób okreœlony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod¹ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sk³adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj¹ce, powinny byæ dozowane w iloœci okreœlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objêtoœciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byæ krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez In¿yniera po wstêpnych próbach. W mieszarkach typu ci¹g³ego prêdkoœæ podawania materia³ów powinna byæ ustalona i na bie¿¹co kontrolowana w taki sposób, aby zapewniæ jednorodnoœæ mieszanki.

Wilgotnoœæ mieszanki powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ +10% i -20% jej wartoœci.

Przed u³o¿eniem mieszanki nale¿y ustawiæ prowadnice i pod³o¿e zwil¿yæ wod¹.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna byæ uk³adana przy pomocy uk³adarek lub równiarek. Gruboœæ uk³adania mieszanki powinna byæ taka, aby zapewniæ uzyskanie wymaganej gruboœci warstwy po zagêszczeniu.

Przed zagêszczeniem warstwa powinna byæ wyprofilowana do wymaganych rzêdnych, spadków pod³u¿nych i poprzecznych. Przy u¿yciu równiarek do rozk³adania mieszanki nale¿y wykorzystaæ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równoœci profilu warstwy. Od u¿ycia prowadnic mo¿na odst¹piæ przy zastosowaniu technologii gwarantuj¹cej odpowiedni¹ równoœæ warstwy, po uzyskaniu zgody In¿yniera. Po wyprofilowaniu nale¿y natychmiast przyst¹piæ do zagêszczania warstwy.

5.7. Gruboœæ warstwy

Orientacyjna gruboœæ poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczaæ:

15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzêtem rolniczym,

18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzêtem specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Je¿eli projektowana gruboœæ warstwy podbudowy jest wiêksza od maksymalnej, to stabilizacjê nale¿y wykonywaæ w dwóch warstwach.

Je¿eli stabilizacja bêdzie wykonywana w dwóch lub wiêcej warstwach, to tylko najni¿ej po³o¿ona warstwa mo¿e byæ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy le¿¹ce wy¿ej powinny byæ wykonywane wed³ug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byæ wykonywane wed³ug technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zagêszczanie

Zagêszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale¿y prowadziæ przy u¿yciu walców g³adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zagêszczanie podbudowy oraz ulepszonego pod³o¿a o przekroju daszkowym powinno rozpocz¹æ siê od krawêdzi i przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê w stronê osi jezdni. Zagêszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz¹æ siê od ni¿ej po³o¿onej krawêdzi i przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w stronê wy¿ej po³o¿onej krawêdzi. Pojawiaj¹ce siê w czasie zagêszczania zani¿enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz¹ byæ natychmiast naprawiane przez wymianê mieszanki  na pe³n¹ g³êbokoœæ, wyrównanie i ponowne zagêszczenie. Powierzchnia zagêszczonej warstwy powinna mieæ prawid³owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl¹d.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagêszczania i obróbki powierzchniowej musz¹ byæ zakoñczone przed up³ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagêszczania i obróbki powierzchniowej musz¹ byæ zakoñczone nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 5 godzin, licz¹c od momentu rozpoczêcia mieszania gruntu z cementem.

Zagêszczanie nale¿y kontynuowaæ do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia mieszanki okreœlonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjaln¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ zagêszczeniu mieszanki w s¹siedztwie spoin roboczych pod³u¿nych i poprzecznych oraz wszelkich urz¹dzeñ obcych.

Wszelkie miejsca luŸne, rozsegregowane, spêkane podczas zagêszczania lub w inny sposób wadliwe, musz¹ byæ naprawione przez zerwanie warstwy na pe³n¹ gruboœæ, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk³adzie i ponowne zagêszczenie. Roboty te s¹ wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miarê mo¿liwoœci nale¿y unikaæ pod³u¿nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na ca³ej szerokoœci.

Jeœli jest to niemo¿liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  nale¿y pionow¹ krawêdŸ wykonanego pasa zwil¿yæ wod¹. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w u³o¿onej i zagêszczonej mieszance, nale¿y niezw³ocznie obci¹æ pionow¹ krawêdŸ. Po zwil¿eniu jej wod¹ nale¿y wbudowaæ kolejny pas. W podobny sposób nale¿y wykonaæ poprzeczn¹ spoinê robocz¹ na po³¹czeniu dzia³ek roboczych. Od obciêcia pionowej krawêdzi w wykonanej mieszance mo¿na odst¹piæ wtedy, gdy czas pomiêdzy zakoñczeniem zagêszczania jednego pasa, a rozpoczêciem wbudowania s¹siedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Je¿eli w ni¿ej po³o¿onej warstwie wystêpuj¹ spoiny robocze, to spoiny w warstwie le¿¹cej wy¿ej powinny byæ wzglêdem nich przesuniête o co najmniej 30 cm dla spoiny pod³u¿nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pielêgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielêgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny, zgodnie z zasadami okreœlonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Podbudowa i ulepszone pod³o¿e powinny byæ utrzymywane przez Wykonawcê zgodnie z zasadami okreœlonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 5.4.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania gruntów lub kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod³o¿a podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4.

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego pod³o¿a

Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pod³o¿a podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            pkt 6.5.

7. obmiar robót

Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7.

8. odbiór robót

Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. podstawa p³atnoœci

Zasady dotycz¹ce ustalenia podstawy p³atnoœci podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9.

10. przepisy zwi¹zane

Normy i przepisy zwi¹zane podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10.

04.05.01

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objêtych OST

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

2.2. Cement

2.3. Grunty

2.4. Kruszywa

2.5. Woda

2.6. Dodatki ulepszaj¹ce

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

5.3. Przygotowanie pod³o¿a

5.4. Sk³ad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

5.5. Stabilizacja metod¹ mieszania na miejscu

5.6. Stabilizacja metod¹ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

5.7. Gruboœæ warstwy

5.8. Zagêszczanie

5.9. Spoiny robocze

5.10. Pielêgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

5.11. Odcinek próbny

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego pod³o¿a

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzêdowej.

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mog¹ byæ wykonywane:

na odcinkach dróg o du¿ych pochyleniach,

na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzêdowej mog¹ byæ stosowane na ulicach i placach o charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa œcieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zale¿noœci od kszta³tów rozró¿nia siê trzy typy kostki:

regularn¹,

rzêdow¹,

nieregularn¹.

Rozró¿nia siê dwa rodzaje kostki regularnej: normaln¹ i ³¹cznikow¹.

W zale¿noœci od jakoœci surowca skalnego u¿ytego do wyrobu kostki rozró¿nia siê dwie klasy kostki: I, II.

W zale¿noœci od dok³adnoœci wykonania rozró¿nia siê trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zale¿noœci od wymiaru zasadniczego - wysokoœci kostki, rozró¿nia siê nastêpuj¹ce wielkoœci (cm):

kostka regularna i rzêdowa - 12, 14, 16 i 18,

kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s¹ ska³y magmowe, osadowe i przeobra¿one. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe dla kostki kamiennej

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa | Badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i wytrzyma³oœciowe | I | II | wed³ug |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni¿ | 160 | 120 |

PN-B-04110

| [3] |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiêcej ni¿ | 0,2 | 0,4 |

PN-B-04111

| [4] |
| --- |
| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenie (zwiêz³oœæ), liczba uderzeñ, nie mniej ni¿ | 12 | 8 |

PN-B-04115

| [5] |
| --- |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 | 1,0 | PN-B-04101 [1] |
| 5 | Odpornoœæ na zamra¿anie | nie bada siê | ca³kowita | PN-B-04102 [2] |

2.2.3. Kszta³t i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mieæ kszta³t szeœcianu.

Kostka regularna ³¹cznikowa powinna mieæ kszta³t prostopad³oœcianu.

Kszta³t kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna				B - ³¹cznikowa

Rysunek 1. Kszta³t kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i ³¹cznikowej oraz dopuszczalne odchy³ki

Wyszczególnienie

Wielkoœæ

| (cm) | Dopuszczalne odchy³ki dla gatunku (cm) |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 12 | 14 | 16 | 18 | ( 0,5 | ( 0,7 | ( 1,0 |
| Wymiar b | 18 | 21 | 24 | 27 | ( 0,7 | ( 1,0 | ( 1,2 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), nie mniejszy ni¿ |

-

-

-

-

1,0

0,8

| 0,7 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a), nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,4 | ( 0,6 |
| Wypuk³oœæ powierzchni bocznej, nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Nierównoœæ powierzchni dolnej (stopki), nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | nie bada siê |
| Pêkniêcia kostki | - | - | - | - | niedopuszczalne |

Krawêdzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny byæ bez uszkodzeñ. Pozosta³e krawêdzie kostki mog¹ mieæ uszkodzenie d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ pó³ wymiaru wysokoœci kostki (a), natomiast ³¹czna ich d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ wymiaru wysokoœci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mog¹ mieæ uszkodzenia krawêdzi powierzchni czo³owej o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ pó³ wymiaru wysokoœci kostki (a), natomiast ³¹czna ich d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ wielkoœci wymiaru wysokoœci kostki (a).

Uszkodzenia któregokolwiek z naro¿y kostki gatunku 1 i naro¿y powierzchni górnej (czo³a) kostki gatunku 2 i 3 s¹ niedopuszczalne.

Szerokoœæ lub g³êbokoœæ uszkodzenia krawêdzi lub naro¿y nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,6 cm.

2.2.4. Kszta³t i wymiary kostki rzêdowej

Kostka rzêdowa powinna mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu o równoleg³ej powierzchni dolnej do górnej. Ca³a bry³a kostki powinna mieœciæ siê w prostopad³oœcianie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie.

Kszta³t kostki rzêdowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Kszta³t kostki rzêdowej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki rzêdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawêdzi i naro¿y kostki powinny byæ nie wiêksze ni¿ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Szerokoœæ lub g³êbokoœæ uszkodzenia krawêdzi lub naro¿y nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzêdowej oraz dopuszczalne odchy³ki

Wyszczególnienie

Wielkoœæ

(cm)

Dopuszczalne

odchy³ki dla gatunku

| (cm) |
| --- |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 12 | 14 | 16 | 18 | ( 0,5 | ( 0,7 | ( 1,0 |
| Wymiar b | od 12 do 24 | od 14 do 28 | od 16 do 32 | od 18 do 36 | - | - | - |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), nie mniej ni¿ |

-

-

-

-

0,8

0,7

| 0,6 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a), nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,6 | ( 0,8 |
| Pêkniêcia kostki | - | - | - | - | niedopuszczalne |

2.2.5. Kszta³t i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu. Kszta³t kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Kszta³t kostki nieregularnej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawêdzi powierzchni górnej (czo³a) oraz ich szerokoœæ i g³êbokoœæ nie powinny byæ wiêksze ni¿ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siê uszkodzenie jednego naro¿a powierzchni górnej kostki o g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy³ki

Wyszczególnienie

Wielkoœæ

| (cm) | Dopuszczalne odchy³ki dla gatunku |
| --- | --- |
| 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 5 | 6 | 8 | 10 | ( 1,0 | ( 1,0 | ( 1,0 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a), w cm, nie mniejszy ni¿ |

-

-

-

-

0,7

0,6

| 0,5 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a),w cm, nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,6 | ( 0,8 |
| Wypuk³oœæ powierzchni bocznej, w cm, nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Odchy³ki od k¹ta prostego krawêdzi powierzchni górnej (czo³a), w stopniach, nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 6 | ( 8 | (10 |
|  | Odchylenie od równoleg³oœci p³aszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 6 | ( 8 | (10 |

2.3. Krawê¿niki

Krawê¿niki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadaæ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie krawê¿ników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno byæ zgodne z OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

Krawê¿niki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiadaæ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawê¿ników kamiennych powinno odpowiadaæ wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype³nienia spoin powinien byæ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny byæ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypkê i do wype³niania spoin powinno odpowiadaæ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypkê stosuje siê mieszankê kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartoœæ py³ów w kruszywie na podsypkê cementowo-¿wirow¹ i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo¿e przekraczaæ 3%, a na podsypkê ¿wirow¹ - 8%.

Kruszywo nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).

Pozosta³e wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to byæ woda „odmiany 1”.

Badania wody nale¿y wykonywaæ:

w przypadku nowego Ÿród³a poboru wody,

w przypadku podejrzeñ dotycz¹cych zmiany parametrów wody, np. zmêtnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wype³niania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna byæ stosowana na gor¹co i odpowiadaæ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. Sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

ubijaków rêcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

wibratorów p³ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rêcznym.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi siê dowolnymi œrodkami transportowymi.

Kostkê regularn¹ i rzêdow¹ nale¿y uk³adaæ na pod³odze obok siebie tak, aby wype³ni³a ca³¹ powierzchniê œrodka transportowego. Na tak u³o¿onej warstwie nale¿y bezpoœrednio uk³adaæ nastêpne warstwy.

Kostkê nieregularn¹ przewozi siê luŸno usypan¹. £adowanie rêczne kostek regularnych i rzêdowych powinno byæ wykonywane bez rzucania. Przy u¿yciu przenoœników taœmowych, kostki regularne i rzêdowe powinny byæ podawane i odbierane rêcznie.

Kostkê regularn¹ i rzêdow¹ nale¿y ustawiaæ w stosy. Kostkê nieregularn¹ mo¿na sk³adowaæ w pryzmach.

Wysokoœæ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaæ 1 m.

4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Je¿eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, t³ucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaæ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu,

D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

D-04.04.04   Podbudowa z t³ucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje siê krawê¿niki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadaj¹ce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Ustawienie krawê¿ników powinno byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” lub OST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo¿na stosowaæ jeden z nastêpuj¹cych rodzajów podsypki:

podsypka cementowo-¿wirowa, cementowo-piaskowa,

podsypka bitumiczno-¿wirowa,

podsypka ¿wirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Wymagania dla materia³ów stosowanych na podsypkê powinny byæ zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-96026 [12].

Gruboœæ podsypki powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wspó³czynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-¿wirowej, powinien wynosiæ od 0,20 do 0,25, a wytrzyma³oœæ na œciskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-¿wirowa powinna byæ wykonana ze ¿wiru odpowiadaj¹cego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsj¹ asfaltow¹ szybkorozpadow¹ w iloœci od 10 do 12% ciê¿aru kruszywa, spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uk³adanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uk³adanie kostki nieregularnej

Kostkê mo¿na uk³adaæ w ró¿ne desenie:

deseñ rzêdowy prosty, który uzyskuje siê przez uk³adanie kostki rzêdami prostopad³ymi do osi drogi,

deseñ rzêdowy ukoœny, który otrzymuje siê przez uk³adanie kostki rzêdami pod k¹tem 45o do osi drogi,

deseñ w jode³kê, który otrzymuje siê przez uk³adanie kostki pod k¹tem 45o w przeciwne strony na ka¿dej po³owie jezdni,

deseñ ³ukowy, który otrzymuje siê przez uk³adanie kostki w kszta³cie ³uku lub innych krzywych.

Deseñ nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byæ dostosowany do wielkoœci kostki. Przy ró¿nych wymiarach kostki, zaleca siê uk³adanie jej w formie desenia ³ukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawê¿nikach.

Szerokoœæ spoin miêdzy kostkami nie powinna przekraczaæ 12 mm. Spoiny w s¹siednich rzêdach powinny siê mijaæ co najmniej o 1/4 szerokoœci kostki.

Kostka u¿yta do uk³adania nawierzchni powinna byæ jednego gatunku i z jednego rodzaju ska³. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien byæ u³o¿ony pas pod³u¿ny z jednego lub dwóch rzêdów kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uk³adanie kostki regularnej

Kostka regularna mo¿e byæ uk³adana:

w rzêdy poprzeczne, prostopad³e do osi drogi,

w rzêdy ukoœne, pod k¹tem 45o do osi drogi,

w jode³kê.

Deseñ nawierzchni z kostki regularnej powinien byæ dostosowany do wymiarów kostki. Kostki du¿e o wysokoœci kostki od 16 do 18 cm powinny byæ uk³adane w rzêdy poprzeczne. Kostki œrednie o wysokoœci od 12 do 14 cm oraz kostki ma³e, o wysokoœci od 8 do 10 cm, mog¹ byæ uk³adane w rzêdy poprzeczne, w rzêdy ukoœne lub w jode³kê.

Uk³adanie kostek przy krawê¿nikach wymaga stosowania kostek regularnych ³¹cznikowych dla uzyskania mijania siê spoin w kierunku pod³u¿nym.

Warunki uk³adania kostki rzêdowej s¹ takie same jak dla kostki regularnej.

Kostkê rzêdow¹ uk³ada siê w rzêdy poprzeczne prostopad³e do osi drogi. Dopuszcza siê uk³adanie kostek w rzêdy ukoœne lub jode³kê.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale¿y stosowaæ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleg³oœci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wystêpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnoœci pod³o¿a.

Szczeliny pod³u¿ne nale¿y stosowaæ przy œciekach na jezdniach wszelkich szerokoœci oraz poœrodku jezdni, je¿eli szerokoœæ jej przekracza 10 m lub w przypadku uk³adania nawierzchni po³ow¹ szerokoœci jezdni.

Przy uk³adaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-¿wirowej z zalaniem spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nale¿y wykonywaæ nad szczelinami podbudowy. Szerokoœæ szczelin dylatacyjnych powinna wynosiæ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przyst¹pienia do robót

Kostkê na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-¿wirowej mo¿na uk³adaæ bez œrodków ochronnych przed mrozem, je¿eli temperatura otoczenia jest +5oC lub wy¿sza. Nie nale¿y uk³adaæ kostki w temperaturze 0oC lub ni¿szej. Je¿eli w ci¹gu dnia temperatura utrzymuje siê w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane s¹ przymrozki, kostkê nale¿y zabezpieczyæ przez nakrycie materia³em o z³ym przewodnictwie cieplnym. Œwie¿o wykonan¹ nawierzchniê na podsypce cementowo-¿wirowej nale¿y chroniæ w sposób podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposób ubijania kostki powinien byæ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materia³u do wype³nienia spoin.

Kostkê na podsypce ¿wirowej lub piaskowej przy wype³nieniu spoin ¿wirem lub piaskiem nale¿y ubijaæ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wype³nienie dolnych czêœci spoin materia³em z podsypki. Obni¿enie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosiæ od 1,5 do 2,0 cm.

U³o¿on¹ nawierzchniê z kostki zasypuje siê mieszanin¹ piasku i ¿wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wod¹ i szczotkami wprowadza siê kruszywo w spoiny. Po wype³nieniu spoin trzeba nawierzchniê oczyœciæ szczotkami, aby ka¿da kostka by³a widoczna, po czym nale¿y przyst¹piæ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siê ubijakami stalowymi o ciê¿arze oko³o 30 kg, uderzaj¹c ubijakiem ka¿d¹ kostkê oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi siê od krawê¿nika do œrodka jezdni.

Drugie ubicie nale¿y poprzedziæ uzupe³nieniem spoin i polaæ wod¹.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i pod³u¿nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo¿na stosowaæ wa³owanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku pod³u¿nym, postêpuj¹c od krawê¿ników w kierunku osi, a nastêpnie w kierunku poprzecznym.

Kostkê na podsypce ¿wirowo-cementowej przy wype³nianiu spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, nale¿y ubijaæ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nast¹piæ przed zalaniem spoin i spowodowaæ obni¿enie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastêpuje bezpoœrednio po zalaniu spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹. Zamiast drugiego ubijania mo¿na stosowaæ wibratory p³ytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostkê na podsypce ¿wirowej przy wype³nieniu spoin mas¹ zalewow¹ nale¿y ubijaæ trzykrotnie. Spoiny zalewa siê po ca³kowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, które pêkn¹ podczas ubijania powinny byæ wymienione na ca³e. Ostatni rz¹d kostek na zakoñczenie dzia³ki roboczej, przy ubijaniu nale¿y zabezpieczyæ przed przesuniêciem za pomoc¹ np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w pod³o¿u.

5.5.6. Wype³nienie spoin

Zaprawê cementowo-piaskow¹ mo¿na stosowaæ przy nawierzchniach z kostki ka¿dego typu uk³adanej na podsypce cementowo-¿wirowej. Bitumiczn¹ masê zalewow¹ nale¿y stosowaæ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk³adanej na podsypce bitumiczno-¿wirowej, ¿wirowej lub piaskowej. Wype³nienie spoin piaskiem mo¿na stosowaæ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk³adanej na podsypce ¿wirowej lub piaskowej.

Wype³nienie spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ powinno byæ wykonane z zachowaniem nastêpuj¹cych wymagañ:

piasek powinien odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzyma³oœæ zaprawy na œciskanie powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 30 MPa,

przed rozpoczêciem zalewania kostka powinna byæ oczyszczona i dobrze zwil¿ona wod¹ z dodatkiem 1% cementu w stosunku objêtoœciowym,

g³êbokoœæ wype³nienia spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ powinna wynosiæ oko³o              5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna ca³kowicie wype³niæ spoiny i tworzyæ monolit z kostk¹.

Wype³nienie spoin mas¹ zalewow¹ powinno byæ wykonane z zachowaniem nastêpuj¹cych wymagañ:

masa zalewowa powinna odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.7,

spoiny przed zalaniem mas¹ zalewow¹ powinny byæ suche i dok³adnie oczyszczone na g³êbokoœæ oko³o 5 cm,

bezpoœrednio przed zalaniem masa powinna byæ podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,

masa powinna dok³adnie wype³niaæ spoiny i wykazywaæ dobr¹ przyczepnoœæ do kostek.

Wype³nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byæ wykonane z zachowaniem nastêpuj¹cych wymagañ:

piasek powinien odpowiadaæ wymaganiom wg pkt 2.5,

w czasie zamulania piasek powinien byæ obficie polewany wod¹, aby wype³ni³ ca³kowicie spoiny.

5.6. Pielêgnacja nawierzchni

Sposób pielêgnacji nawierzchni zale¿y od rodzaju wype³nienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielêgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s¹ wype³nione zapraw¹ cementowo-piaskow¹ polega na polaniu nawierzchni wod¹ w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w sta³ej wilgotnoœci przez okres jednej doby. Nastêpnie nawierzchniê nale¿y przykryæ piaskiem i utrzymywaæ w sta³ej wilgotnoœci przez okres 7 dni. Po up³ywie od 2 do 3 tygodni - w zale¿noœci od warunków atmosferycznych, nawierzchniê nale¿y oczyœciæ dok³adnie z piasku i mo¿na oddaæ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta³y wype³nione mas¹ zalewow¹, mo¿e byæ oddana do ruchu bezpoœrednio po wykonaniu, bez czynnoœci pielêgnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta³y wype³nione piaskiem i pokryte warstw¹ piasku, mo¿na oddaæ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype³nia spoiny i po kilku dniach pielêgnacjê nawierzchni mo¿na uznaæ za ukoñczon¹.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Rodzaj i zakres badañ dla kostek kamiennych powinien byæ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwyk³e obejmuje sprawdzenie cech zewnêtrznych i dopuszczalnych odchy³ek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pe³ne obejmuje zakres badania zwyk³ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzyma³oœciowych podanych w tablicy 1.

W sk³ad partii przeznaczonej do badañ powinny wchodziæ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkoœci. Wielkoœæ partii nie powinna przekraczaæ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badañ nale¿y pobraæ w sposób losowy próbkê sk³adaj¹c¹ siê z kostek drogowych w liczbie:

do badania zwyk³ego: 40 sztuk,

do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwyk³e nale¿y przeprowadzaæ przy ka¿dym sprawdzaniu zgodnoœci partii z wymaganiami normy, badanie pe³ne przeprowadza siê na ¿¹danie odbiorcy.

W badaniu zwyk³ym partiê kostki nale¿y uznaæ za zgodn¹ z wymaganiami normy, je¿eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej iloœci kostek jest dla poszczególnych sprawdzañ równa lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wiêksza od 4, ca³¹ partiê nale¿y uznaæ za niezgodn¹ z wymaganiami.

W badaniu pe³nym, partiê kostki poddan¹ sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale¿y uznaæ za zgodn¹ z wymaganiami normy, je¿eli wszystkie sprawdzenia dadz¹ wynik dodatni. Je¿eli chocia¿ jedno ze sprawdzeñ da wynik ujemny, ca³¹ partiê nale¿y uznaæ za niezgodn¹ z wymaganiami.

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich  materia³ów wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz z wymaganiami okreœlonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawid³owoœci uk³adania kostki

Badanie prawid³owoœci uk³adania kostki polega na:

zmierzeniu szerokoœci spoin oraz powi¹zania spoin i sprawdzeniu zgodnoœci z p. 5.5.6,

zbadaniu rodzaju i gatunku u¿ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

sprawdzeniu prawid³owoœci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wi¹zania kostki wykonuje siê wyrywkowo w kilku miejscach przez oglêdziny nawierzchni i okreœlenie czy wi¹zanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siê przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokoœci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wp³ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byæ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wype³nienia spoin

Badanie prawid³owoœci wype³nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnoœci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wype³nienia spoin wykonuje siê co najmniej w piêciu dowolnie obranych miejscach na ka¿dym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na d³ugoœci oko³o         10 cm i zmierzenie g³êbokoœci wype³nienia spoiny zapraw¹, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równie¿ przez sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równoœæ

Nierównoœci pod³u¿ne nawierzchni nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [18].

Nierównoœci pod³u¿ne nawierzchni nie powinny przekraczaæ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.4.3. Rzêdne wysokoœciowe

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wykonanej nawierzchni i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Ukszta³towanie osi

Oœ nawierzchni w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.5. Szerokoœæ nawierzchni

Szerokoœæ nawierzchni nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.6. Gruboœæ podsypki

Dopuszczalne odchy³ki od projektowanej gruboœci podsypki nie powinny przekraczaæ ( 1,0 cm.

6.4.7. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czêstotliwoœæ i zakres badañ cech geometrycznych nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów |
| --- | --- |

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 2 | Rzêdne wysokoœciowe | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 3 | Ukszta³towanie osi w planie | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 4 | Szerokoœæ nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 5 | Gruboœæ podsypki | 10 razy na 1 km |

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed³ug pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu

Roboty zwi¹zane z wykonaniem podsypki nale¿¹ do robót ulegaj¹cych zakryciu. Zasady ich odbioru s¹ okreœlone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie podsypki,

u³o¿enie i ubicie kostki,

wype³nienie spoin,

pielêgnacjê nawierzchni,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04101 | Materia³y kamienne. Oznaczanie nasi¹kliwoœci wod¹ |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04102 | Materia³y kamienne. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 3. | PN-B-04110 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci na œciskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci kamienia na uderzenie (zwiêz³oœci) |
| 6. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne |
| 7. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 8. | PN-B-11100 | Materia³y kamienne. Kostka drogowa |
| 9. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 10. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 11. | PN-S-06100 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne |
| 12. | PN-S-96026 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| 13. | BN-69/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 14. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 15. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe |

| 16. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| --- | --- | --- |
| 17. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a |
| 18. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

05.03.01

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objêtych OST

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

2.2.2. Wymagania

2.2.3. Kszta³t i wymiary kostki regularnej

2.2.4. Kszta³t i wymiary kostki rzêdowej

2.2.5. Kszta³t i wymiary kostki nieregularnej

2.3. Krawê¿niki

2.4. Cement

2.5. Kruszywo

2.6. Woda

2.7. Masa zalewowa

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Transport kostek kamiennych

4.2.2.  Transport kruszywa

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Przygotowanie podbudowy

5.3. Obramowanie nawierzchni

5.4. Podsypka

5.5. Uk³adanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uk³adanie kostki nieregularnej

5.5.2. Uk³adanie kostki regularnej

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

5.5.4. Warunki przyst¹pienia do robót

5.5.5. Ubijanie kostki

5.5.6. Wype³nienie spoin

5.6. Pielêgnacja nawierzchni

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

6.3.2. Badanie prawid³owoœci uk³adania kostki

6.3.3. Sprawdzenie wype³nienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równoœæ

6.4.2. Spadki poprzeczne

6.4.3. Rzêdne wysokoœciowe

6.4.4. Ukszta³towanie osi

6.4.5. Szerokoœæ nawierzchni

6.4.6. Gruboœæ podsypki

6.4.7. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.03.01

BETONOWE  OBRZE¯A  CHODNIKOWE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowego obrze¿a chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowego obrze¿a chodnikowego.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Obrze¿a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj¹ce jednostronnie lub dwustronnie ci¹gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi s¹:

obrze¿a odpowiadaj¹ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

¿wir lub piasek do wykonania ³aw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze¿a chodnikowe - klasyfikacja

W zale¿noœci od przekroju poprzecznego rozró¿nia siê dwa rodzaje obrze¿y:

obrze¿e niskie	- On,

obrze¿e wysokie	- Ow.

W zale¿noœci od dopuszczalnych wielkoœci i liczby uszkodzeñ oraz odchy³ek wymiarowych obrze¿a dzieli siê na:

gatunek 1 	- G1,

gatunek 2	- G2.

Przyk³ad oznaczenia betonowego obrze¿a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrze¿e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze¿a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze¿y chodnikowych

Kszta³t obrze¿y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta³t betonowego obrze¿a chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze¿y

| Rodzaj | Wymiary obrze¿y, cm |
| --- | --- |
| obrze¿a | 1 | b | h | r |
| On |

75

100

6

6

20

20

3

3

Ow

75

90

100

8

8

8

30

24

30

3

3

3

2.4.2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y

Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y

| Rodzaj | Dopuszczalna odchy³ka, m |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| l | ( 8 | ( 12 |
| b, h | ( 3 | ( 3 |

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y

Powierzchnie obrze¿y powinny byæ bez rys, pêkniêæ i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byæ równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów nie powinny przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y

Rodzaj wad i uszkodzeñ

Dopuszczalna wielkoœæ

| wad i uszkodzeñ |
| --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklês³oœæ lub wypuk³oœæ powierzchni i krawêdzi w mm | 2 | 3 |

Szczerby

| i uszkodzenia | ograniczaj¹cych powierzchnie górne (œcieralne) | niedopuszczalne |
| --- | --- | --- |
| krawêdzi i naro¿y | ograniczaj¹cych pozosta³e powierzchnie: |
|  | liczba, max | 2 | 2 |
|  | d³ugoœæ, mm, max | 20 | 40 |
|  | g³êbokoœæ, mm, max | 6 | 10 |

2.4.4. Sk³adowanie

Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wed³ug rodzajów i gatunków.

Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y uk³adaæ z zastosowaniem podk³adek                 i przek³adek drewnianych o wymiarach co najmniej: gruboœæ 2,5 cm, szerokoœæ 5 cm, d³ugoœæ minimum 5 cm wiêksza ni¿ szerokoœæ obrze¿a.

2.4.5. Beton i jego sk³adniki

Do produkcji obrze¿y nale¿y stosowaæ beton wed³ug PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

2.5. Materia³y na ³awê i do zaprawy

¯wir do wykonania ³awy powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materia³y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 2.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do ustawiania obrze¿y

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze¿y betonowych

Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu po osi¹gniêciu przez beton wytrzyma³oœci minimum 0,7 wytrzyma³oœci projektowanej.

Obrze¿a powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport pozosta³ych materia³ów podano w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe”.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkê (³awê) nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Pod³o¿e lub podsypka (³awa)

Pod³o¿e pod ustawienie obrze¿a mo¿e stanowiæ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (³awa) ze ¿wiru lub piasku, o gruboœci warstwy od 3 do 5 cm po zagêszczeniu. Podsypkê (³awê) wykonuje siê przez zasypanie koryta ¿wirem lub piaskiem i zagêszczenie z polewaniem wod¹.

5.4. Ustawienie betonowych obrze¿y chodnikowych

Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ustawiaæ na wykonanym pod³o¿u w miejscu i ze œwiat³em (odleg³oœci¹ górnej powierzchni obrze¿a od ci¹gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnêtrzna œciana obrze¿a powinna byæ obsypana piaskiem, ¿wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaæ szerokoœci 1 cm. Nale¿y wype³niæ je piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹ w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale¿y oczyœciæ i zmyæ wod¹. Spoiny musz¹ byæ wype³nione ca³kowicie na pe³n¹ g³êbokoœæ.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze¿y chodnikowych i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziæ na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d³ugoœci i g³êbokoœci uszkodzeñ nale¿y wykonaæ za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok³adnoœci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm przy u¿yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taœmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w naro¿ach elementów wykonuje siê przez przy³o¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchy³ek z dok³adnoœci¹ do 1 mm.

Badania pozosta³ych materia³ów powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y sprawdzaæ wykonanie:

koryta pod podsypkê (³awê) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

pod³o¿a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (³awy) ze ¿wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrze¿a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrze¿a w planie, które mo¿e wynosiæ ( 2 cm na ka¿de 100 m d³ugoœci obrze¿a,

niwelety górnej p³aszczyzny obrze¿a , które mo¿e wynosiæ (1 cm na ka¿de 100 m d³ugoœci obrze¿a,

wype³nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywaæ ca³kowite wype³nienie badanej spoiny na pe³n¹ g³êbokoœæ.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego betonowego obrze¿a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze¿a chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie koryta,

rozœcielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrze¿a,

wype³nienie spoin,

obsypanie zewnêtrznej œciany obrze¿a,

wykonanie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 4. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 5. | PN-B-11111 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 6. | PN-B-11113 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 7. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 8. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 9. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. |

08.03.01

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robót objêtych OST

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

2.2. Stosowane materia³y

2.3. Betonowe obrze¿a chodnikowe - klasyfikacja

2.4. Betonowe obrze¿a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze¿y chodnikowych

2.4.2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów obrze¿y

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y

2.4.4. Sk³adowanie

2.4.5. Beton i jego sk³adniki

2.5. Materia³y na ³awê i do zaprawy

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

3.2. Sprzêt do ustawiania obrze¿y

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

4.2. Transport obrze¿y betonowych

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Wykonanie koryta

5.3. Pod³o¿e lub podsypka (³awa)

5.4. Ustawienie betonowych obrze¿y chodnikowych

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.3. Badania w czasie robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE